/temp

GET http://192.168.1.100/temp
geeft de temperatuur in JSON format weer.

Request:
GET http://192.168.1.100/temp HTTP/1.1

Response:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Connection: clode

{“Temperatuur”: 25}

Opmerkingen:
– geeft 404 NOT FOUND als er geen meet data is.
– Als het een fout request is geeft die 400 BAD REQUEST

/lux

GET http://192.168.1.100/lux
geeft de lichtintensiteit in JSON format weer.

Request:
GET http://192.168.1.100/lux HTTP/1.1

Response:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Connection: close

{“Lichtintensiteit”: 245}

Opmerkingen:
– geeft 404 NOT FOUND als er geen meet data is.
– Als het een fout request is geeft die 400 BAD REQUEST

/
GET http://192.168.1.100/
geeft alle meetwaarden in html weer.

Request:
GET http://192.168.1.100/ HTTP/1.1

Response:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Connection: close

<!DOCTYPE HTML>
<html>
“Temperatuur: 20”
</br>"
"Lichtintensiteit: 260"
</html>

Opmerkingen:
– geeft 404 NOT FOUND als er geen meet data is.
– Als het een fout request is geeft die 400 BAD REQUEST

/conf
GET http://192.168.1.100/conf
geeft alle meetwaarden en configuratiewaarden in JSON format

Request:
GET http://192.168.1.100/conf HTTP/1.1

Response:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Connection: close

{"maximale grenswaarde": 30,"minimale grenswaarde": 12,"Temperatuur": 25,"Lichtintensiteit": 424}

/config
PUT http://192.168.1.100/config

Request:
PUT http://192.168.1.11/config HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Content-length: 22

{“max”: 35, “min”: 10}

Response:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Connection: close

{“max”: “http://192.168.1.100/config/max/35”, “min”: “http://192.168.1.100/config/min/10”}